## Slide 1
《双足移动机器人技术及强化实践》
周春琳
c_zhou@zju.edu.cn
智能系统与控制研究所217室
2022-2023秋冬学期

## Slide 2
机械臂仿真环境介绍及配置
CoppeliaSim是一款基于分布式控制架构，具有集成开发环境的机器人仿真器，原来的版本叫做V-rep。每个对象/模型都可以通过内嵌脚本、插件、ROS节点、远程API客户端或定制的解决方案进行单独控制。控制器可以使用C/C++、Python、Java、Lua、Matlab等编写。实验中使用内嵌Python控制机械臂。
所需软件：
Coppeliasim EDU 4.3（软件包中提供，或官网自行下载）
Python3.7及以上
Python编译器（如VSCode、Pycharm等），非必需
仿真环境配置：
完成上述软件的安装后，进入路径
C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\system
打开文本文件usrset.txt，并将其中的defaultPython项修改为所安装Python的路径，executeUnsafe改为true。
将IK文件夹放入下述路径处
C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\python
调出命令行控制台，运行以下代码
pip install numpy pyzmq cbor
打开Robot.ttt并运行
官方地址：
https://www.coppeliarobotics.com

## Slide 3
机械臂仿真代码框架解读
实验中所使用的代码语言为Python，内嵌在仿真环境中，如右图Code1-3所示，双击图标即可进行代码编辑。整体框架的初始化部分和仿真控制时间建议不用更改，框架已经详细的注释，请认真阅读代码，仿真中单位为米。其中Code1为所主要需要填写的代码文件，Code2不用更改，Code3除在指定位置处填写组号外不用更改。
Code1：将代码写在此处
Code2：不用更改
Code3：填写组号
Code1代码如右图所示，其中函数sysCall_init()和sysCall_actuation()必须存在，分别为初始化函数和每个仿真周期反复调用的执行函数，其余函数可自行编写。
建议在sysCall_init()中完成各关节角的计算，在sysCall_actuation()中将规划好的关节角通过move(q, state)函数传输给机械臂。
move(q, state)：q，机械臂各关节角度，数据类型6*1 ndarray，单位rad；state，吸盘开关，数据类型bool。返回值：运行成功与否，数据类型bool。
仿真接口函数可参考regular API reference (coppeliarobotics.com)

## Slide 4
机械臂仿真代码框架解读
Robot中SuctionCup_end点展示的为机械臂末端的坐标点（仿真中为Dummy），通过选中坐标点可以在左上角查看位姿信息（其中角度为欧拉角X-Y’-Z’）。PS：调用API得到的姿态信息为四元数，请注意转换。
Platform1为搬运起点的平台，其中四个物块的SuckPoint为吸盘的吸附中心点；Platform2为搬运终点的平台，其中PlacePoint为物块放置中心点；Pond为染色池，Start和End分别为起点和终点位置。PS：以上均只对位置进行了规定，但由于误差的存在，建议在规划时留一定的余量。
吸盘的吸附条件：吸盘与吸附中心点的Z轴夹角应小于5°，吸附位置应在吸附中心点为圆心、半径为0.02m的圆内，吸盘离物体的距离不能超过0.005m。
在运行过程中、暂停时可以读取机械臂位置、速度、加速度和吸盘开关的状态，如下图所示。PS：停止会直接关闭。

## Slide 5
自带逆运动学求解器
为了方便同学们自己验证逆运动学解法，我们提供了逆运动学求解器IKSolver,其使用方法如左图所示，求解器可以得到机械臂的可行解：
将IK文件夹放入项目文件夹并导入
调用IKSolver中的solve方法，求得对应关节角度
求得的角度值未排除机械臂无法达到的解，注意关节角度限制的限制！！！
输入参数为
代表笛卡尔坐标系，单位，m
欧拉角，单位，rad
返回值为 ，其中
返回结果为4组解，最终角度选取需要考虑机械臂的关节范围
在仿真中使用该求解器，需将IK文件夹放入C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\python路径下，并在仿真环境中导入。其他所要使用的代码文件也可放置在此处，并在仿真环境中导入。
PS：若在仿真中采用自己设计的逆运动学求解器，最终成绩有加分！