## Slide 1
自动控制理论
浙江大学控制科学与工程学院
第六章 CHAPTER 6
频率特性分析法 Frequency Response

## Slide 2
概述
Bode 图 (对数坐标图)
极坐标图
Nyquist稳定性判据
基于频率响应的补偿器设计
系统的闭环频率特性
第六章 主要内容

## Slide 3: Nyquist稳定性判据
Nyquist稳定性判据提供了一种从开环传递函数G(jω)H(jω)的频率特性曲线来判定闭环系统稳定性的图解方法，使用方便。
的根不在S右半平面或虚轴上，若
闭环传递函数
B(s)的零点
Φ(s)的极点
假设一稳定系统的特征方程

## Slide 4
限制条件:
1) 假设所有的控制系统都是线性的或者在操作点处是线性的。
稳定性条件可以表示为：
对于一个稳定的系统，B(s)的零点不在S右半平面或虚轴上。
Nyquist稳定性判据将B(s)位于右半平面零点和极点的个数与G(s)H(s)的极坐标图联系在一起。
2) 开环传递函数G(s)H(s)分母D1D2 的阶次大于等于分子N1N2 的阶次。这意味着lims→∞G(s)H(s) → 0 或常数。
Nyquist稳定性判据
Notes: 1 线性微分方程
2 物理可实现问题

## Slide 5
考虑B(s)为s的有理分式函数，特征方程B(s) 因式分解为如下形式
在S平面绘制函数B(s)的零极点
σ
jω
------注意Zi 和 pj的符号。
Z3
p5
Z4
p1
p3
p4
p2
Z1
s-Z1
s-Z3
s-p2
s-p3
s-Z2
任意绘制闭合曲线Q′ 包围零点Z1
O′是闭合曲线 Q′上的任意一点，坐标为s=σ+jω, 绘制从所有零极点到该点（O′）的线段（图上并未画全）
Q'
O'
Φ(s)的极点
GH的极点
Z2
s-p1
Nyquist稳定性判据

## Slide 6
当点O′ 沿着 闭合曲线Q′顺时针旋转一周时， (s-Z1)有向线段顺时针旋转 360°。
其他有向线段净旋转角 0°。
Z1
Z2
Z3
Z4
p5
p1
p2
p3
p4
s-Z3
s-Z1
Q'
O'
σ
jω
s-p2
s-p3
s-Z2
(s-Z1) 顺时针旋转360°，则B(s)也顺时针旋转360°。
结论:
注意：
s-p1
Nyquist稳定性判据——数学基础

## Slide 7
Z1
Z2
Z3
Z4
p5
p1
p2
p3
p4
s-Z3
s-p1
s-Z1
Q'
O'
σ
jω
s-p2
s-p3
s-Z2
Q"
现在考虑一包含零点Z1, Z2, Z3和极点p5的闭环曲线 Q″。
当 点 O″ 沿着闭合曲线Q″顺时针旋转一周时，从每个被包围零极点出发的有向线段顺时针旋转360°。
B(s)的净旋转角等于 p5 的旋转角度减去零点 Z1,Z2, 和Z3的旋转角度。
B(s)=1+G(s)H(s)的旋转角度为 360°–3×360°= –720°
——???
O"
Nyquist稳定性判据——数学基础

## Slide 8
点 O″沿着闭合曲线 Q″顺时针运动一周时，B(s)=1+G(s)H(s)旋转的圈数为 –2， i.e.
Z1
Z2
Z3
Z4
p1
p2
p3
p4
s-Z3
s-Z1
Q'
O'
jω
s-p2
s-p3
s-Z2
Q"
O"
若闭合曲线 Q″仅包含一个极点p5时，随着点 O″ 顺时针旋转一周，B(s)逆时针旋转的圈数 N=1。
对于任意的闭合曲线，当闭合曲线上任意一点沿着闭合曲线旋转一周时，B(s)中所有闭合曲线外的极点和零点对应的旋转角度为0。
p5
σ
s-p1
Nyquist稳定性判据——数学基础
其中负号表示顺时针（cw）旋转的角度
N = (被包围的极点数) - (被包围的零点数) = 1 – 3 = -2

## Slide 9
考虑一包围整个S右半平面的闭合曲线Q
闭合曲线Q包围了B(s)所有具有正实部的极点和零点。
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
s=rejθ
Q
+∞
O
为了运用幅角定理，闭合曲线Q不能经过B(s)的任一极点和零点。 ＜注意复习：复变函数中的幅角定理（映射定理）＞
Nyquist 闭合曲线
Nyquist稳定性判据——数学基础
Notes: 柯西幅角定理:设s平面闭合曲线Γ包围F（s）的Z个零点和P个极点，则s沿Γ顺时针运动一周时，在F（s）平面上，
F（s）闭合曲线ΓF包围原点的圈数
R=P-Z
R<0和R>0分别表示ΓF顺时针包围和逆时针包围F（s）平面的原点，R=0表示不包围F（s）平面的原点。

## Slide 10
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
O
s=rejθ
Q
+∞
注意:
1. B(s)的零点产生的顺时针旋转圈数等于B(s)在右半平面的零点数 ZR。
2. B(s)的极点产生的逆时针旋转圈数等于B(s)在右半平面的极点数 PR 。
3. B(s)=1+G(s)H(s)围绕原点旋转的圈数N 等于B(s)在右半平面的极点数PR 减去零点数ZR。 N 可能为正（逆时针）、为负（顺时针）或零。
上述结论可以用方程来表示
其中逆时针旋转为正，顺时针旋转为负。
B(s)围绕原点旋转的圈数
Nyquist稳定性判据——数学基础

## Slide 11
若特征方程B(s)旋转圈数为N，则表示B(s)的有向线段围绕原点旋转N×360 度
0°
-90°
-270°
-180°
0
ω
B(s)
B(s)=[1+G(s)H(s)]
B(s)的零点
Φ(s)的极点
注意：
闭环特征方程在右半平面的根的个数
位于右半平面的开环极点数
一般地，PR是已知的，N可以从B(s)极坐标图中获得，问题便转化为从极坐标图得到的N及已知的PR，可以求出ZR ，也就可判系统稳定性。
Nyquist稳定性判据——数学基础

## Slide 12
对于稳定系统来说， B(s)在S右半平面没有零点（ ZR =0），因此：
对于稳定系统， B(s)逆时针围绕原点旋转的圈数一定等于B(s)右半平面的极点数（开环传递函数右半平面的极点数）。
例如
若B(s)顺时针旋转一圈，则表明ZR>PR，其中PR≥0，则闭环系统不稳定。
若B(s)的旋转圈数为0，则ZR=PR ，系统或者稳定（ PR=0）或者不稳定（ PR>0）。
    若PR=0，则 ZR=0，系统稳定
    若PR>0，则 ZR>0，系统不稳定
Nyquist稳定性判据——数学基础

## Slide 13
G(s)H(s)图
将G(s)H(s)的极坐标图 右移一个单位，得到 B(s)图 (B(s)=G(s)H(s)+1)
0°
-90°
-180°
-270°
0
-1+j0
ω
G(s)H(s)
ω
B(s)=[1+G(s)H(s)]
由于G(s)H(s) 已知，可以绘制极坐标图（如右图）
B(s)图
1单位
Nyquist稳定性判据——从G(s)H(s)绘制B(s)图

## Slide 14
0°
-90°
-180°
-270°
0
1+j0
ω
B(s)
B(s)=[1+G(s)H(s)]
B(s)图
0°
-90°
-180°
-270°
0
-1+j0
ω
G(s)H(s)
G(s)H(s)图
原来讨论问题是关注B(s)极坐标图围绕原点转N圈与B(s)零极点的关系，现在可以在已知开环G(s)H(s)极坐标图情况下直接看其围绕(-1, j0)的情况，两者完全等价！
B(s)=[1+G(s)H(s)]
Nyquist稳定性判据——从G(s)H(s)绘制B(s)图

## Slide 15
一般情况下，实际系统的开环传递函数 G(s)H(s) 在右半平面没有极点，即PR =0，在这种情况下 ZR= -N。因此
对于稳定系统，若G(s)H(s)在右半平面没有极点，则G(s)H(s)围绕 –1+j0 点的圈数为零。
对于G(s)H(s)在右半平面有极点，但分母不是因式分解的形式的情况，可以对D1D2应用Routh判据来确定右半平面的极点个数（Routh表中第一列符号变化的次数即右半平面的极点数）
Nyquist稳定性判据

## Slide 16
应用 Nyquist稳定判据时，闭合曲线必须包围整个右半平面，以保证右半平面的所有零点和极点都被包围进去。
闭合曲线Q包围S的整个右半平面闭合曲线由以下两部分组成：
1) 一部分是-j∞ 到+j∞的虚轴；
2) 另一部分是包含右半平面的半径为无穷大的半圆。
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
O
s=rejθ
Q
+∞
Nyquist稳定性判据——闭合曲线Q

## Slide 17
1) 从-j∞ 到 +j∞的虚轴：
这部分沿虚轴的路径可以表示为 s=jω， 其中ω取值范围为 -∞ 到 +∞，绘制这部分对应的B(s)图
2) 包含右半平面的半径为无穷大的半圆：
Nyquist判据的其中一个要求就是
lims→∞G(s)H(s) → 0 或常数。
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
O
s=rejθ
Q
+∞
Nyquist稳定性判据——闭合曲线Q
Notes: 闭合曲线。
2)映射为一个点

## Slide 18
当点O沿着闭合曲线中半径为无穷大的半圆移动时，相应的B(s)图是一个固定的点。
因此，点O沿着虚轴从-j∞变化到 +j∞与沿着整个闭合曲线运动时，B(s)旋转的角度相等。
B(s)旋转的角度变化仅与点O沿虚轴从-j∞ 到 +j∞变化有关。
结论：
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
O
s=rejθ
Q
+∞
Nyquist稳定性判据——闭合曲线Q
Notes: 无穷时为0或一个点

## Slide 19
考虑如下传递函数（T1 和T2 为正）
令s=jω，代入上述G(s)H(s)，绘制G(jω)H(jω) 的极坐标图。
0°
-90°
-180°
-270°
ω=-∞
-1+j0
ω=+∞
ω
0-
当s沿虚轴变化时G(s)H(s)图：
1) j0+<jω<j∞，正频率的极坐标图；
对称
ω
ω
0+
G(jω)H(jω)
2) -j∞<jω< j0-，负频率的极坐标图。
Nyquist稳定性判据——幅相特性曲线的对称性

## Slide 20
若传递函数G(s)H(s)在分母上有一个s， 由于闭合曲线Q不能通过B(s)的任一零点或极点，因此对闭合曲线Q进行修正，避免穿越原点（如图所示）
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
j0-
s=εejθ
1
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
Q
闭合曲线Q上很小的半圆s=εe jθ，ε →0 且 –π/2≤θ≤π/2
Nyquist稳定性判据——原点处开环极点的影响

## Slide 21
其中：当 ε → 0 时，K1/ε → ∞
ψ= -θ 从π/2 到 -π/2顺时针变化 （当有向线段从 ε∠-π/2 到 ε∠π/2逆时针变化时）
ε→0– 和 ε→0+时，G(s)H(s)曲线的终点与第一、四象限的半径为无穷大的半圆相连接。
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
j0-
s=εejθ
1
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
Q
Nyquist稳定性判据——原点处开环极点的影响

## Slide 22
-180°
-270°
ω
ω
0+
G(s)H(s)
ω
0-
σ
jω
s=+j∞
Q
s=-j∞
j0-
1
s=εejθ
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
当原点移至–1+j0点时，即为 B(s)图
-1+j0
B(s)
1
ω=-∞
ω=+∞
3
4
5
6
7
2
[S]
[GH]
点O沿着修正之后的闭合曲线从点1到点7运动时G(s)H(s)曲线。
Nyquist稳定性判据——原点处开环极点的影响

## Slide 23
G(s)H(s)图没有包围–1+j0点，因此N为0
闭环系统稳定
-180°
-270°
ω
ω=-∞
G(s)H(s)
ω
-1+j0
0+
ω=+∞
ω
0-
1
3
4
5
6
7
2
B(s)
[GH]
Nyquist稳定性判据——原点处开环极点的影响

## Slide 24
若传递函数分母含有sm 项，则当 ε→0
根据前面的示例，从上述方程可以看出，当s从 0– 向 0+运动时， G(s)H(s)图以无穷大半径顺时针旋转m个半圆（180°）
若 m=2，当s沿着半径为ε，相角θ从–π/2变化到 π/2时，G(s)H(s)旋转一周，即 2×(180°)=360°。
由于极坐标图关于实轴对称，因此只要确定0<ω<+∞的G(s)H(s) 幅相曲线形状， -∞<ω<+∞ 时的曲线围绕圈数是0<ω<+∞时曲线围绕圈数的2倍。
Nyquist稳定性判据——原点处开环极点的影响

## Slide 25
当G(jω)H(jω)穿越点–1+j0，围绕的圈数将不确定。这种情况对应于B(s)在虚轴上有零点。
应用Nyquist稳定判据的必要条件是闭合曲线不经过B(s)的任一极点或零点。
当G(jω)H(jω)穿越–1+j0点，Nyquist稳定判据不能用。
B(s)在虚轴上的零点意味着闭环系统将出现持续振荡（与输入无关），这种情况即表示系统不稳定。
Nyquist稳定性判据——G(jω)H(jω)穿越–1+j0点
Notes: 1+GH（jw）=0

## Slide 26: 回顾：极坐标图（示例）
例6-16-1 设系统的开环传递函数为
试绘制系统开环概略幅相曲线（极坐标图）。
解：系统开环频率特性为
幅频特性为
相频特性为
开环幅相曲线的起点：
开环幅相曲线的终点：
当K不为零，G(jω)H(jω)的实部不为零，故与虚轴无交点。

## Slide 27
此时，实部的坐标：
开环幅相曲线的起点：
开环幅相曲线的终点：
当K不为零，G(jω)H(jω)的实部不为零，故与虚轴无交点。
令虚部为零，可求出频率特性与实部的交点时的频率值为
jω
Re
0
-5K
-K
ω=0+
ω=∞
回顾：极坐标图（示例）

## Slide 28: Nyquist稳定性判据——示例
例6-16-2 设系统的开环传递函数为
用奈魁斯特稳定判据确定使系统稳定的K的取值范围。
解：系统开环频率特性为
jω
Re
0
ω=0-
ω=-∞
-5K
-K
ω=0+
ω=∞
I型系统，m=1，如图顺时针连接0-与0+。
由于系统在右半平面有一个开环极点。所以有：
K=1，GH过(-1，j0)点，系统临界稳定；
K>1，N=1，ZR= PR-N=0，系统稳定；
K<1，N= -1，ZR= PR-N=2，系统不稳定。

## Slide 29
旋转的圈数N可以通过从–1+j0 点绘制一射线的方法来确定。在射线与G(s)H(s)曲线交点处标注频率增加的方向
闭环系统不稳定。
-180°
-270°
ω=0+
ω=-∞
G(s)H(s)
ω
-1+j0
ω=+∞
ω=0–
1
3
4
5
6
7
2
B(s)
Radial line
若幅相曲线逆时针/顺时针穿越该射线，表示正穿越/负穿越
穿越之和为N。
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 30
例 6-17. 2型系统
考虑开环传递函数
其中 T4>T1+T2+T3。 下图表明沿S平面闭合曲线运动时G(s)H(s)图
G(s)H(s)分母上的s2 项在ω=0附近产生了 360°的旋转。
[G(s)H(s)]
1
2
3
4
5
6
7
ω=+∞
0+←ω
ω=-∞
0–←ω
-1+j0
B(s)
对于完整幅相曲线，旋转圈数为0，系统稳定。
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 31
红色射线一次顺时针穿越和一次逆时针穿越
圈数N可以通过从–1+j0 点绘制一条任一方向射线的方法来确定
若增大G(s)H(s)的增益使得G(s)H(s)图穿越–1+j0点左侧负实轴，则系统会出现不稳定
(也可以选取负实轴作为射线)
[G(s)H(s)]
1
2
3
4
5
6
7
ω=+∞
0+←ω
ω=-∞
0–←ω
-1+j0
B(s)
G(s)H(s)
系统稳定
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 32
例 6-18. 条件稳定系统
其中 T5<T1<T2，T3 和T4。
从–1+j0点引出射线，旋转的圈数 N=0。由G(s)H(s)，PR=0。
ω=0–
G(s)H(s)
-1+j0
ω=0+
B(s)
Radial line
a
b
c
d
系统稳定
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 33
ω=0–
G(s)H(s)
-1+j0
ω=0+
B(s)
Radial line
a
b
c
d
通过增大或减少增益，系统将会出现不稳定
1) 若增大增益，使得–1+j0点在极坐标图的c和d之间, 则顺时针旋转圈数为2。因此ZR=2 ，系统不稳定
2) 若减小增益，使得–1+j0位于极坐标图的a和b之间，则顺时针旋转圈数为2。因此ZR=2 ，系统不稳定
3) 进一步减少增益，使得 –1+j0 点位于极坐标图于负实轴最左侧交点的左侧，则系统稳定
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 34
ω=0–
G(s)H(s)
-1+j0
ω=0+
B(s)
Radial line
a
b
c
d
该系统成为条件稳定。
定义：条件稳定系统
系统在给定增益范围内是稳定的，但当增益增加或减少时，系统出现不稳定
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 35
例 6-19. 开环不稳定系统
完整的极坐标图如图所示。
ω
ω=+∞
0–
ω=-∞
ω
0+
-1+j0
b
a
c
B(s)
射线
从 –1+j0点做射线，有一个顺时针的交点 ，则 N= –1。
因为 PR=1，ZR=PR – N=2，系统不稳定。
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 36
对于小增益(0<K1<K1x)，实轴上的穿越点b在–1+j0点的右侧，系统不稳定。
ω
ω=+∞
0–
ω=-∞
ω
0+
-1+j0
b
c
B(s)
射线
当K1x<K1< +∞，–1+j0点位于 b 和 c之间，使得N=+1，ZR=0，闭环系统稳定。
-1+j0
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 37
很多情况仅给出正频部分的开环极坐标图（开环幅相曲线），而应用Nyquist稳定性判据是基于完整的开环极坐标图(complete polar plot)。这种情况下，应该首先将图补充完整，然后再判别闭环系统的稳定性。
注意：
1）负频部分与正频部分关于实轴对称；
2）正频的方向是已知的，箭头是从0＋增加到的方向，而负频部的方向是从－ 增加到0－ 方向；
3）当m不等于零时，根据m的值，决定从0－到0＋的连线（顺时针方向m×180度）;
4）若有不稳定的开环极点存在，每个开环极点将在同型系统基础上产生180度滞后。
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 38
1.开环零极点与闭环零极点关系
闭环传递函数
B(s)的零点
Φ(s)的极点
2.数学基础：复变函数（幅角定理）
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 39
数学基础：从S平面  B(s) 平面的映射
σ
jω
0
[B(s)]
若S平面的Q’包围B(s)的一个零（极）点，则在B(s)平面cw--顺时针（ccw—逆时针）包围原点一圈（即角度变化－360º（＋360º））。
σ
jω
Z3
p5
Z4
p1
p3
p4
p2
Z1
s-Z1
s-Z3
s-p2
s-p3
s-Z2
Q'
O'
[s]
映射
s-p1
Z2
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 40
σ
jω
[s]
+∞
0°
-90°
-180°
-270°
[B(s)]
0
K0+1
1
已知
由图可知
3. Nyquist 轨线（contour Q ）
为了判别闭环系统的稳定性，在S平面上取特殊包围线：将整个右半平面包围起来——Nyquist 轨线，映射至B(s)平面后，由其绕原点圈数N（cw－负，ccw－正）与已知的在右半平面的开环极点数PR就可求出右半平面零点——系统的闭环极点——的个数ZR 。
O
Q
s=+j∞
s=-j∞
s=rejθ
0－
0＋
ω=0+
ω=+∞
ω
ω=0–
ω→0–
ω=-∞
闭环系统稳定
B(s)=[1+G(s)H(s)]
Nyquist稳定性判据——小结
频率特性：s=±jω

## Slide 41
0°
-90°
-180°
-270°
0
1+j0
ω
B(s)=[1+G(s)H(s)]
B(s)图
0°
-90°
-180°
-270°
0
-1+j0
ω
G(s)H(s)
G(s)H(s)图
4. 从开环频率特性确定闭环稳定性
一般开环特性容易获取。易知：G(s)H(s)与B(s)只相差一个常数项1。于是前面映射推导均成立，只需要将原来B(s) 包围原点 0 N圈改为G(s)H(s)包围(-1+j0)点N圈即可。原来的公式 仍然成立。
B(s)=[1+G(s)H(s)]
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 42
5. 修正Nyquist 轨线
问题： contour Q 上不允许存在极点，若系统是非 0 型(m0)， 则contour Q 上将存在s=0的极点。？？？
解决办法：在 Q 上极点附近取一极小圆弧，绕开s = 0的极点，使Q仍为一连续轨线－－修正Nyquist 轨线。但需要特殊处理从 0- 0+ !!!
σ
jω
s=+j∞
s=-j∞
j0-
Q
[s]
s=εejθ
1
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 43
5. 修正Nyquist 轨线
-180°
-270°
ω
ω
0+
G(s)H(s)
ω
0-
σ
jω
s=+j∞
Q
s=-j∞
j0-
1
s=εejθ
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
-1+j0
B(s)
[s]
[G(s)H(s)]
？？？？？
m0的问题将采用修正Nyquist 轨线处理：即S平面的该极小圆弧如何映射到G(s)H(s)平面上。它与系统的型别m密切有关。
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 44
[G(s)H(s)]平面：K1/ε→ ∞ as ε→ 0；
ψ=-θ 则从π/2变化到 -π/2（见后一页）
1）设m=1，即系统有一个开环极点：s=0，采用修正Nyquist 轨线
映射
其中：[s]平面：s从0- 0+ 变化（即ε∠-π/2 to ε∠π/2），也即 ε→0， θ从-π/2 变化到+π/2
2）[s]平面的小圆弧映射到[G(s)H(s)]平面, 将0- 0+连成封闭曲线形成 Nyquist 图
3）由完成的 Nyquist 图判别闭环系统的稳定性
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 45
-180°
-270°
σ
jω
s=+j∞
Q
s=-j∞
j0-
1
s=εejθ
3
4
5
6
7
2
θ
j0+
-1+j0
B(s)
[s]
[G(s)H(s)]
1
ω=-∞
ω=+∞
3
4
5
6
7
2
ω
ω
0+
G(s)H(s)
ω
0-
问题：m＞1？？例如m=2，m=3？——方案同前。但特别小心角度不同！！
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 46
设分母上含有sm 项，即当 ε→0，映射到[G(s)H(s)]平面上0- 0+就有
半径仍然是无穷大，但当 S平面的 θ 从–π/2 到 π/2时，G(s)H(s) 的相位则顺时针从0- 0+变化 m 个半圆。
例 m=2 (2型系统)， G(s)H(s) 将变化 2×180°=360°。
m=3 (3型系统)， G(s)H(s) 将变化 3×180°=540°。
6. 由于极坐标图关于实轴对称，知道正频部分即可画出负频部分，注意增加方向，以及特别注意0- 0+的连接线
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 47
从G(s)H(s)的极坐标图上判别其包围点（－1＋j0）的圈数N，再由已知的开环不稳定极点数（在右半平面）PR，可求出闭环特征方程B(s)在右半平面的零点－－即闭环系统的极点－－的个数ZR 。
判别方法：
判别法1：从点(－1＋j0)画一射线（方向不限），记下穿越的总次数N，其穿越时：顺时针穿越为－，逆时针为＋。
判别法2：假设你站在增加方向箭头上，－1＋j0点在右手方为顺时针（－）， －1＋j0点在左手方为逆时针（＋）。
若GH正好通过点（－1＋j0），则意味着B(s)在虚轴上有零点，这是等幅振荡的情况，或称其为临界稳定，或称其为不稳定。
7. Nyquist稳定性判据的应用
关键：(1) GH的极坐标图必须是完整与正确的；(2) 增加方向至关重要；(3) 系统的型m很重要，确定极坐标图的走向及0- 0+的连接线。
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 48
记住常见几种类型系统的概略图
若有开环不稳定的零极点（所谓非最小相位环节）存在，每个环节相应于最小相位环节在相位上将产生180度的滞后。
0°
-90°
-180°
-270°
ω=0
ω=+∞
0+
K0
ω
ω
0+
Type 1
Type2
ω
0+
Type 3
Type 0
Nyquist稳定性判据——小结

## Slide 49
0°
-90°
-180°
-270°
ω=0+
ω=+∞
G(s)H(s)
ω
ω=0–
ω=-∞
[PR＝1]
Fig (a) 判断开环频率特性如图所示系统的闭环稳定性。
由图显然可知不是0型系统
已知：PR＝1，它带来180度的滞后，目前，起始点（＝0＋）的相位是－360度，故知：
－360－（－180）＝－180，故知：m=2
从0－到0＋的连线：顺时针转2×180度，如图所示
-1
画射线，得N＝－1，则ZR＝PR－N＝1－（－1）＝2
所以系统闭环不稳定。
Nyquist稳定性判据——示例
首先补上负频部分如蓝线所示

## Slide 50
0°
-90°
-180°
-270°
ω=0+
ω=+∞
G(s)H(s)
ω
[PR＝0]
Fig (b) 判断开环频率特性如图所示系统的闭环稳定性。
由图显然可知是3型系统（因为起始点＝0＋处的相位为－270度）
已知：PR＝0，
因m=3
从0－到0＋的连线：顺时针转3×180度
画射线，得N＝－2，则ZR＝PR－N＝0－（－2）＝2
所以系统闭环不稳定。
0°
-90°
-180°
-270°
ω=0+
ω=+∞
G(s)H(s)
ω
ω=0–
-1
[PR＝0]
Nyquist稳定性判据——示例
首先补上负频部分（与正频关于实幅对称）如蓝线所示

## Slide 51
Fig (c) Try it !!
由图显然可知是2型系统
已知：PR＝0，
因m=2
从0－到0＋的连线：顺时针转2×180度
画射线，得N＝0，则ZR＝PR－N＝0
所以系统闭环稳定。
ω=-∞
G(s)H(s)
-1+j0
0–←ω
ω=+∞
0+←ω
B(s)
1
2
3
4
5
6
Radial line
7
[PR＝0]
Nyquist稳定性判据——示例
首先补上负频部分（与正频关于实幅对称）如蓝线所示

## Slide 52
Fig (d) Try it !!
由图显然可知是2型系统
已知：PR＝1，
因m=2
从0－到0＋的连线：顺时针转2×180度
画射线，得N＝-1，则ZR＝PR－N＝2
所以系统闭环不稳定。
0°
-90°
-180°
-270°
ω=0+
ω=+∞
G(s)H(s)
ω
-1
ω=0–
ω=-∞
[PR＝1]
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 53
例6-20 已知单位反馈系统开环幅相曲线（K=10，PR=0，m=1) 如图所示，试确定系统闭环稳定时K值的范围。
0
解：如图所示，开环幅相曲线与负实轴有三个交点，设交接点处穿越负实轴频率分别为ω1<ω2<ω3，系统的开
环传递函数为
G1(s)的分子分母常数项为1
由题设条件知：
-1
ω
-0.5
-1.5
-2
i=1,2,3
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 54
0
-0.5
-1
-1.5
-2
ω
对于K>0，穿越负实轴的频率ωi必须满足
由上式可以看出，穿越负实轴的点的频率ωi （即在ω1,ω2,ω3穿越）与K值的大小没有关系；但交点位置随K变化而变化。
若令G(jω1)= –1(即交点)，对应的K1值由
同理：
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 55
PR=0, N=0, 所以ZR=0，系统稳定
PR=0, N=-2, 所以ZR=2，系统不稳定
-1
ω
ω
0–
ω
0+
ω=-∞
ω=+∞
-1
ω
ω
0–
ω
0+
ω=-∞
ω=+∞
B(s)
B(s)
Nyquist稳定性判据——示例

## Slide 56
PR=0, N=0, 所以ZR=0，系统稳定
PR=0, N=-2, 所以ZR=2，系统不稳定
-1
ω
ω
0–
ω
0+
ω=-∞
ω=+∞
-1
ω
ω
0–
ω
0+
ω=-∞
ω=+∞
B(s)
B(s)
Nyquist稳定性判据——示例